Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do oferty

………………………………….

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 	SPRZĘTU

| L.p. | Parametr | Wartość graniczna/ wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Skaner radiografii pośredniej CR – 1 szt. |  |
| 1 | Producent, nazwa, typ | Podać |
| 2 | Czytnik do diagnostyki ogólnej z możliwością rozbudowy (po upgrad’zie oprogramowania) o skanowanie dedykowanych płyt (np. wysokorozdzielczych, mammograficznych) formatu 18x24 cm i 24x30 cm z rozdzielczością min. 20 pikseli/mm | Tak |
| 3 | Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością ≥ 10 pikseli/mm | Tak |
| 4 | Obsługa kaset formatu: - ogólnodiagnostyczne: 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm, 35x43cm | Tak |
| 5 | Maksymalny odczyt (skala szarości) obrazu w ≥ 16 bitach | Tak |
| 6 | Maksymalny przesył (skala szarości) obrazu w ≥ 12 bitach | Tak |
| 7 | Bezdotykowy transport ekranów do czytnika zmniejszający prawdopodobieństwo powstania artefaktów na obrazie | Tak |
| 8 | Maksymalna ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie ≥ 7 | Tak |
| 9 | Możliwość ręcznego skanowania płyty (poza cyklem odczytu) z poziomu technika | Tak |
| 10 | Maksymalna gwarantowana przez producenta trwałość płyty obrazowej / żywotność (ilość cykli zapisu, odczytu i kasowania), które można wykonać na jednej płycie obrazowej bez konieczności wymiany na nową ≥ 45000 | Tak |
| 11 | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu | Tak |
| 12 | Ochrona mechaniki skanera przed zanieczyszczeniem płynami ustrojowymi i kurzem – podczas wysuwania ekranu z kasety obudowa kasety pozostaje w przeważającej części na zewnątrz skanera w specjalnym uchwycie | Tak |
| 13 | Czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) kasety dla kasety ogólnodiagnostycznej 35x43cm przy rozdzielczości min. 10 pikseli/mm < 60 sek. | Tak |
| 14 | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez internet | Tak |
| 15 | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |
| 16 | Możliwość współpracy urządzenia z kasetą / lub systemami (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, minimalny osiągany obraz o wymiarach 43x128 cm (+/_ 2 cm) | Tak |
| 17 | Możliwość współpracy urządzenia z kasetą (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, rozmiar 35x83 cm (+/_ 2 cm) | Tak |
| 18 | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski | Tak |
| 2. | Kasety z płytami obrazowymi |  |
| 1 | Producent, nazwa, typ | Podać |
| 2 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna 35x43cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm | Tak |
| 3 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna 35x35cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm | Tak |
| 4 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna 24x30cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm | Tak |
| 5 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna18x24cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm | Tak |
| 6 | Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczna 15x30cm – 1 sztuka, skanowanie z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm | Tak |
| 7 | Kaseta z płytą obrazowa ogolnodiagnostyczna 35x83cm z kratka przeciwrozproszeniową 1 sztuka, skanowanie z rozdzielczością min 10 pikseli/mm | Tak |
| 8 | Obróbka wszystkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez czytnik, bez potrzeby ręcznego przełączania rodzaju formatu | Tak |
| 9 | Możliwość niezależnej wymiany kasety i płyty obrazowej | Tak |
| 10 | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski | Tak |
| 3. | Stacja technika – 1 szt. |  |
| 1 | Producent, nazwa, typ | Podać |
| 2 | Interfejs użytkownika w języku polskim | Tak |
| 3 | Obsługa stacji technika poprzez ekran dotykowy, z możliwością dołączenia zewnętrznej klawiatury i myszy | Tak |
| 4 | Ekran dotykowy min. 17” | Tak |
| 5 | Co najmniej 2 różne metody rejestracji pacjenta/badania (w tym ręczna i za pomocą systemu RIS) | Tak |
| 6 | Możliwość określenia i dołączenia do parametrów badania takich danych jak np. jednostka kierująca, komentarz, wartości ekspozycji (KV,mAs, dawka) | Tak |
| 7 | Elektroniczne przypisywanie kasety do badania danego pacjenta lub za pomocą czytnika kodów kreskowych | Tak |
| 8 | Współpraca z oferowanymi skanerami w zakresie min. zdjęć ogólnodiagnostycznych | Tak |
| 9 | Pobieranie listy badań z systemu RIS | Tak |
| 10 | Licencja DICOM Modality Performed Procedure Step | Tak |
| 11 | Funkcja analizy statystycznej | Tak |
| 12 | Możliwość zastosowania podstawowych operacji na obrazie: -zmiana jasności i kontrastu, -obracanie/odbijanie, -blendowanie (maskowanie) -funkcja pozytyw/negatyw -powiększanie (min. 50%, 100%) -lupa -automatyczne nanoszenie skali centymetrowej na zeskanowany obraz -pomiar odległości, kątów, kątów Cobb’a | Tak |
| 13 | Możliwość umieszczenia dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie | Tak |
| 14 | Możliwość predefiniowania komentarzy do umieszczenia na obrazie | Tak |
| 15 | Możliwość zarejestrowania badania na podstawie zlecenia przesłanego przez system RIS lub inne oprogramowanie zarządzające ruchem pacjentów | Tak |
| 16 | Logowanie użytkowników z umieszczeniem na zdjęciu informacji o osobie wykonującej badanie | Tak |
| 17 | Możliwość rejestracji wykonywanych czynności technika wykonującego badanie (co najmniej: czas zalogowania i wylogowania, czas rozpoczęcia badania, czas zakończenia badania) | Tak |
| 18 | Zasilacz awaryjny UPS (zintegrowany lub niezintegrowany ze skanerem) dobrany mocą tak, aby umożliwiał bezpieczne zamknięcie badania i systemu) | Tak |
| 19 | Stacja technika przechowująca na dysku twardym ostatnio wykonane zdjęcia (kolejka FIFO) z możliwością ich ponownej obróbki i wysłania | Tak |
| 20 | Wielkość pamięci dyskowej do przechowywania zdjęć min. 20 GB | Tak |
| 21 | Przesyłanie obrazów na serwer w formacie DICOM | Tak |
| 22 | Podgląd skanowanego obrazu po całkowitym zaskanowaniu płyty | Tak |
| 23 | Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) | Tak |
| 24 | Odrzucanie wykonanego zdjęcia (skasowania) z podaniem przyczyny odrzucenia | Tak |
| 25 | Możliwość nagrywania na stacji płyt CD i DVD z wynikami badań oraz przeglądarką DICOM. Nagrane obrazy muszą być w formacie „for processing” lub „for presentation”. | Tak |
| 26 | Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE , wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski (oddzielnie lub razem ze skanerem) | Tak |

Czujnik radiografii pośredniej do aparatu zębowego

| 1 | Producent, nazwa, typ | Podać |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czujnik (detektor) zastępujący kliszę rtg: - powierzchnia aktywna czujnika min. 20x30 - wymiary zewnętrzne max. 26x39 nie wymagający kasowania zapisanych informacji żywotność nieograniczona możliwość naprawy przewodu czujnika czujnik wykonany w technologii CMOS długość przewodu min. 2,8 m komunikacja z komputerem przez interfejs USB lub interface Ethernet | Tak |
| 3 | Rozdzielczość czujnika nie mniejsza niż 32 par linii/mm | Tak |
| 4 | Funkcja DICOM Export/Import | Tak |
| 5 | Oprogramowanie do obróbki obrazu rtg: archiwizacja zdjęć opisy i dane pacjenta powiększenie dowolnych fragmentów obrazu automatyczny pomiar długości kanałów linią łamaną przełączanie „góra-dół” i „pozytyw-negatyw” możliwość zmiany jasności i kontrastu regulacja skali szarości wg. histogramu archiwizacja obrazu w trybie wysokiej rozdzielczości 16 bitowe przetwarzanie obrazu bezpieczny sposób zapisu obrazów liczba komputerów korzystająca z bazy danych nieograniczona licencyjnie | Tak |

Urządzenie drukujące w systemie suchym – 1 szt.

| 1 | Producent | Podać |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |
| 3 | Technologia laserowa, utrwalanie termiczne | Tak |
| 4 | Rozdzielczość wydruku w DPI ≥ 508 | Tak |
| 5 | Wydajność dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości ≥ 70 filmów/godzinę | Tak |
| 6 | Urządzenie pracujące przynajmniej z pięcioma różnymi formatami filmów, z obsługą min. dwóch typów filmów jednocześnie i z możliwością zmiany przez użytkownika na inny format bez interwencji serwisu | Tak |
| 7 | Liczba różnych formatów (rozmiarów) filmów dostępnych jednocześnie ≥ 2 | Tak |
| 8 | Załadunek opakowań z filmami w świetle dziennym | Tak |
| 9 | Możliwość wielokrotnej zmiany formatów w świetle dziennym. Załadunek niepełnych paczek filmów | Tak |
| 10 | Możliwość wydruku obrazu na całej powierzchni filmu – bez marginesu, w skali 1: 1 (bez pomniejszeń) | Tak |
| 11 | System automatycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego zdjęcia | Tak |
| 12 | Automatyczny licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w magazynku | Tak |
| 13 | Liczba odcieni skali szarości ( 12 bit | Tak |
| 14 | Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego urządzenia | Tak |
| 15 | Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie ≥ 30 lat | Tak |
| 16 | Automatyczne raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | Tak |
| 17 | Menu operatora urządzenia całkowicie w języku polskim | Tak |
| 18 | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |

Stacja diagnostyczna dla RTG/CR/DR – 1 szt.

| 1 | Współpraca z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii | Tak |
| --- | --- | --- |
| 2 | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | Tak |
| 3 | Możliwość wykorzystania funkcji DICOM PRINT | Tak |
| 4 | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM | Tak |
| 5 | Podgląd badania z możliwościami min.: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta Możliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ustawienia okna obrazowania Inwersja obrazu Animacje sekwencji obrazów Interfejs oprogramowania w języku polskim | Tak |
| 6 | Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) | Tak |
| 7 | Nagrywanie płyt dla pacjenta na CD/DVD współpraca z automatycznym urządzeniem nagrywającym , kompresja i anonimizacja w locie dicomdir | Tak |
|  | Komputer o minimalnych parametrach: procesor czterordzeniowy min 2.0GHz, pamięć RAM min 3GB, Dysk twardy min. HDD 500GB LAN min. 1Gbit/s, Nagrywarka +-CD/DVD, Karta graficzna do monitorów medycznych System operacyjny klawiatura i mysz komputerowa | Tak |
| 9 | 2 x monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: monitor parowany min. 2MPix monochromatyczny, rozdzielczość min. 1200x1600 punktów, przekątna min. 21" kontrast min. 900:1, jasność min. 1200 cd/m2, kąty widzenia min.176º/176º. certyfikat CE | Tak |
| 10 | Monitor LCD min. 19” do wprowadzania opisów badań | Tak |
| 11 | UPS dobrany mocą do stacji | Tak |
| 12 | Zestaw kalibracyjny wbudowany lub zewnętrzny do monitorów medycznych | Tak |
| 13 | Drukarka laserowa 1 szt. | Tak |
| 14 | Oferowane oprogramowanie diagnostyczne stacji diagnostycznej posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa | Tak |

Moduł archiwizacji PACS

| 1 | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM min. 6 szt. | Tak |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przyjmowanie zleceń z RIS – w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń | Tak |
| 3 | Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. Zakończone | Tak |
| 4 | Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie | Tak |
| 5 | Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie). Integracja na poziomie pulpitu. | Tak |
| 6 | Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS | Tak |
| 7 | Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) | Tak |
| 8 | Język interfejsu użytkownika – język polski | Tak |
| 9 | Baza danych w technologii SQL lub równoważnym | Tak |
| 10 | Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w „locie” , z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji badań w „locie”). | Tak |
| 11 | Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. | Tak |
| 12 | Współpraca z minimum dwoma różnymi automatycznymi urządzeniem nagrywającym (duplikatory CD/DVD) | Tak |
| 13 | Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM. | Tak |
| 14 | Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji, | Tak |
| 15 | Kompresja bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji długoterminowej, | Tak |
| 16 | Możliwość prowadzenia katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum „ off Line” ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). | Tak |
| 17 | Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania i filtrowania danych (między innymi po :nazwisku, dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej, urządzeniu wykonującym, modality). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. | Tak |
| 18 | Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. | Tak |
| 19 | Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie min. JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). | Tak |
| 20 | Możliwość tworzenia plików AVI. | Tak |
| 21 | Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). | Tak |
| 22 | Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. | Tak |
| 23 | Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. | Tak |
| 24 | Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 | Tak |
| 25 | Statyczny „routing” (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). | Tak |
| 26 | Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) | Tak |
| 27 | Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). | Tak |
| 28 | Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta. | Tak |
| 29 | Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. | Tak |
| 30 | Kompresja obrazów Bazy Danych | Tak |
| 31 | Polski język oprogramowania | Tak |
| 32 | Polskie znaki w nazwiskach pacjentów. | Tak |
| 33 | Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM | Tak |
| 34 | Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality | Tak |
| 35 | Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi | Tak |
| 36 | Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line | Tak |
| 37 | Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 – media interchange format). | Tak |
| 38 | Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, | Tak |
| 39 | Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line – lokalnie.(DICOM MODALITY WORKLIST) | Tak |
| 40 | Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET | Tak |
| 41 | Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika | Tak |
| 42 | Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w „locie” dla potrzeb nagrywania płyt dla pacjentów | Tak |
| 43 | Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN. | Tak |
| 44 | System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 lub bazę danych (HIS/RIS), generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń diagnostycznych, | Tak |
| 45 | System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych | Tak |
| 46 | Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. | Tak |
| 47 | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. | Tak |
| 48 | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE min.: Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging lub równoważne | Podać/ załączyć deklarację producenta, wraz z potwierdzonym wpisem na stronie www organizacji IHE |
| 49 | Oferowany system PACS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa | Tak |

Moduł integracji systemu PACS/RIS zgodny z protokołem HL7 lub poprzez bazę danych z systemem ogólnoszpitalnym HIS 
- 1 szt.

| 1 | Przyjmowanie zleceń drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta | Tak |
| --- | --- | --- |
| 2 | Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania | Tak |
| 3 | Automatyczne odsyłanie opisu badania do każdego systemu HIS | Tak |
| 4 | Możliwość wyświetlenia danych obrazowych przeprowadzonego badania z poziomu HIS | Tak |
| 5 | Integracja z systemem HIS na poziomie bazy danych (tj. bez potrzeby stosowana aplikacji pośredniczącej pomiędzy HIS i RIS). | Tak |

Moduł systemu radiologicznego RIS (min.2 licencji)

| 1 | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. | Tak |
| --- | --- | --- |
| 3 | Możliwość komunikacji z HIS/RIS/PACS/WEB za pomocą protokołu HL7 lub poprzez bazę danych | Tak |
| 4 | Prowadzenie katalogu badań diagnostycznych dla określonej jednostki z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji katalogu. | Tak |
| 5 | Dostępna baza procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9 | Tak |
| 6 | Dostępna baza jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10. | Tak |
| 7 | Tworzenie bazy pacjentów. Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ. Weryfikacja poprawności numeru PESEL, automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie PESEL. | Tak |
| 8 | Rejestracja pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta. | Tak |
| 9 | Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych. | Tak |
| 10 | Planowanie wykonania badań dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni. | Tak |
| 11 | Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych. | Tak |
| 12 | Definiowanie nieobecności, przerw, urlopów itp. dla poszczególnych lekarzy/gabinetów/pracowni. | Tak |
| 13 | Możliwość zdefiniowania jednostek czasu pracy pracowni diagnostycznych. | Tak |
| 14 | Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji. | Tak |
| 15 | Możliwość rezerwacji zleceń oraz automatycznego lub ręcznego wysyłania do PACS | Tak |
| 16 | Możliwość rezerwacji skierowania na usługę wydanego przez lekarza w gabinecie lekarskim. | Tak |
| 17 | Wprowadzanie informacji o kierującym na świadczenie (lekarz – numer prawa wykonywania zawodu lekarza, jednostka – numer umowy). | Tak |
| 18 | Możliwość poprawy danych zlecenia, usunięcia zarejestrowanego zlecenia. Zastosowanie odpowiedniej autoryzacji uprawnień do obsługi czynności wykonywanych na zleceniach. Zapis zmian wykonywanych na zleceniu. Automatyczne wysłanie zmian do PACS. | Tak |
| 19 | Tworzenie własnego słownika powodów anulowania zarezerwowanej wizyty. | Tak |
| 20 | Możliwość pobierania opłat za badania | Tak |
| 21 | Automatyczne odbieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia. | Tak |
| 22 | Możliwość wprowadzania wyniku badania opisowego. Dostępność zleceń do opisu, zleceń w trakcie opisywania, zleceń opisanych; możliwość filtrowania zleceń wg statusu realizacji | Tak |
| 23 | Możliwość wywołania wyniku badania w PACS do opisywanego zlecenia. | Tak |
| 24 | Możliwość wprowadzania wyniku badania na podstawie gotowych szablonów. | Tak |
| 25 | Możliwość definiowania własnych szablonów wyników. | Tak |
| 26 | Możliwość wprowadzania do systemu nazw urządzeń diagnostycznych i ich automatycznego wydruku w wynikach opisowych. | Tak |
| 27 | Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników. | Tak |
| 28 | Wydruk wyniku badania dla pacjenta. | Tak |
| 29 | Polecenie nagrania płyty dla pacjenta zawierającego wynik opisowy i obrazowy. | Tak |
| 30 | Możliwość definiowania własnych wzorców wydruku (format, zawartość). | Tak |
| 31 | Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. | Tak |
| 32 | Wynik badania powinien być widoczny w gabinecie lekarskim. | Tak |
| 33 | Prowadzenie księgi pracowni | Tak |
| 34 | Wydruk księgi pracowni. | Tak |
| 35 | możliwość, zlecenia nagrania płyty na duplikatorze bezpośrednio z systemu RIS | Tak |
| 36 | możliwość zlecenia nagrania płyty na lokalnym napędzie oraz możliwość nadruku etykiety na lokalnej drukarce, dla lokalnie nagranych płyt. | Tak |
| 37 | możliwość szybkiej rejestracji badań CITO, pacjentów NN, kolejnych badań dla badania i pacjenta już zarejestrowanego | Tak |
| 38 | Przesyłanie danych ze skierowania, uwag od technika, do lekarza opisującego | Tak |
| 39 | Możliwość tworzenia cenników | Tak |
| 40 | Moduł wydawania wyników z informacją w jaki sposób wynik zostanie odebrany. | Tak |
| 41 | Obsługa linków do przeglądarki WWW, system ris przyjmuje linki do badań i umożliwia ich otwarcie w przeglądarce WEB. | Tak |
| 42 | Możliwość wydruku kodów kreskowych dla pacjenta, oznaczanie badań kodami kreskowymi. | Tak |
| 43 | Oferowany system klasy RIS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa | Tak |

Moduł dystrybucji obrazów WEB min.2 licencje.

| 1 | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych min. dla 15 użytkowników jak i czystych obrazach dicom. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. | Tak |
| --- | --- | --- |
| 2 | System WEB tego samego producenta co system PACS (centralne zarządzanie użytkownikami pomiędzy WEB i PACS) | Tak |
| 3 | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych | Tak |
| 4 | Proste manipulacje na obrazach min funkcjonalność: Window/Level Zmiana kontrastu Zmiana poziomu zaczernienia Lupa Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne) Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar odległości Pomiar kąta Cobba Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta Odbicie obrazu w pionie i poziomie Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania Zapis obrazu do formatu JPEG Zapis widoku obrazu Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS | Tak |
| 5 | Oferowany moduł dystrybucji obrazów WEB posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa | Tak |

Duplikator wraz ze stacją sterującą 1 szt.

| 1 | Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna, o parametrach minimalnych: procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.6GHz lub równoważny, pamięć RAM min. 2 GB karta sieciowa LAN 1Gbps karta dźwiękowa karta graficzna napęd min. DVD/RW 3 dyski twarde min. 250 GB system operacyjny klasy Windows lub równoważny monitor LCD min. 19" klawiatura, mysz zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (co najmniej 750 VA) | Tak |
| --- | --- | --- |
| 2 | Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: pojemność min. 100 płyt min. 2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD kolorowy nadruk min. 4800 dpi automat przekładający płyty interfejs min. USB 2.0 lub równoważny | Tak |
| 3 | Możliwość modyfikacji zawartości płyt z badaniami pacjentów nagrywanych na robocie (dane + nadruk), kompresja i anonimizacja w locie dicomdir | Tak |
| 4 | Oferowane rozwiązanie posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa | Tak |

Serwery bazodanowe dla systemu rejestracji i archiwizacji

| 1 | Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji - 1 szt. Parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 4GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250GB Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 6TB (macierz zewnętrzna lub wewnętrzna) Dyski twarde pracują w architekturze RAID5 interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s system operacyjny min. Windows Server 2008 lub równoważny Napęd optyczny min. CD/DVD klawiatura, mysz optyczna monitor min. LCD 17” | Tak |
| --- | --- | --- |
| 2 | Serwer dla archiwizacji danych demograficznych – 1 szt. Parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 2GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250GB interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s system operacyjny min. Windows Server 2008 lub równoważny Napęd optyczny min. CD/DVD klawiatura, mysz optyczna | Tak |
| 3 | UPS dobrany parametrami dla serwerów bazodanowych zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania | Tak |
| 4 | System umożliwia archiwizację długoterminową na min. dyskach HDD USB oraz na CD/DVD | Tak |

…………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych