Załącznik nr 2 do SIWZ

………………………………….

pieczęć oferenta wraz z adresem i telefonem

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Potwierdzenie (wpisać TAK) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | podać |
| 2 | Nazwa i typ | podać |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |
| WIDEOGASTROSKOP HD x 2 szt. |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 |  |
| 5 | Głębia ostrości max 3-100 mm |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,2 mm |  |
| 7 | Długość robocza min 1050 mm |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: min 9,2 mm |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 |  |
|  | - w dół 900 |  |
|  | - w lewo 1000 |  |
|  | - w prawo 1000 |  |
| WIDEOKOLONOSKOP HD x 2 szt. |  |
| 11 | Kąt obserwacji 1400 |  |
| 12 | Głębia ostrości 3-100 mm |  |
| 13 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm |  |
| 14 | Długość robocza min 1500 mm |  |
| 15 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8mm |  |
| 16 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm |  |

| 17 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 1800 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - w dół 1800 |  |
|  | - w lewo 1600 |  |
|  | - w prawo 1600 |  |

PROCESOR WIZYJNY HDTV – 1 szt.

|  | 1 | Oferent / Producent | podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Nazwa i typ | podać |
|  | 3 | Kraj pochodzenia | podać |
|  | 4 | Obrazowanie HDTV 1920x1080 |  |
|  | 5 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym |  |
|  | 6 | Możliwość przyłączenia wideokolonoskopu z powiększeniem optycznym min. 100 x (podać typ endoskopu) |  |
|  | 7 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego |  |
|  | 8 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenonowe lub halogenowe |  |
|  | 9 | Wyostrzanie obrazu |  |
|  | 10 | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 |  |
|  | 11 | Wyjście DVI, S-VHS, USB, RGB |  |
|  | 12 | Edycja opisów na ekranie |  |
|  | 13 | Zamrażanie obrazu |  |
|  | 14 | Wbudowany czytnik na kartę pamięci lub pendrive |  |
|  | 15 | Zoom elektroniczny |  |
| ŻRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |  |
|  | 16 | Źródło światła ksenon |  |
|  | 17 | Moc oświetlenia – 300 W |  |
|  | 18 | Lampa zapasowa włączana w momencie awarii lampy głównej |  |
|  | 19 | Zapasowa lampa halogenowa |  |
|  | 20 | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy |  |
|  | STACJA KOMPUTEROWA – 1 szt. |  |
|  | 1 | Procesor Pentium i3 |  |
|  | 2 | Pamięć RAM min 4 GB |  |
|  | 3 | Płyta główna posiadająca interfejsy LPT, 2COM, USB2.0, 2 PS/2 ze zintegrowana kartą dźwiękową |  |
|  | 4 | HDD min. 1000 GB 7200 obr/min |  |
|  | 5 | Wbudowane gniazdo przenośnej pamięci cyfrowej (takie jak w wideoprocesorze) |  |
|  | 6 | Napęd DVD+/-RW, CD-RW |  |
|  | 7 | Karta sieciowa |  |
|  | 8 | Karta graficzna |  |
|  | 9 | Monitor LCD 17” o min. rozdzielczości 1280x1024, z wyjściem DVI i D-SUB |  |
|  | 10 | Laserowa drukarka kolorowa min 20 str/min, sterowniki dla dostarczonego systemu op. |  |
|  | 11 | Klawiatura, mysz oraz listwa zasilająca do zestawu |  |
|  | 12 | System operacyjny WINDOWS 7 Professional z licencją |  |
|  | 13 | Licencja bezterminowa – program na jedno stanowisko komputerowe do archiwizacji badania wideoendoskopowego |  |
|  | 14 | Archiwizacja danych o pacjencie oraz badaniu w postaci bazy danych |  |
|  | 15 | Rejestracja obrazów i filmów wideoendoskopowych bezpośrednio do programu przy pomocy przycisków zdalnego sterowania na głowicy wideoendoskopu jako dodatkową opcje dopuszczamy rejestrację przy pomocy przycisku nożnego |  |
|  | 16 | Tworzenie raportów z badania w oparciu o bloki tekstowe z: -edycją wpisów -zastosowaniem nomenklatury MST w języku polskim -kodami procedur -wyborem zarejestrowanych zdjęć -zaznaczeniem na schemacie przewodu pokarmowego miejsca, którego zdjęcie dotyczy |  |
|  | 17 | Nagrywanie filmów z badania wideoendoskopowego, gromadzenie w bazie danych w rekordzie badania oraz podstawowa edycja bezpośrednio w oferowanym programie |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |
|  | 1 | Możliwość pracy wielostanowiskowej w sieci |  |
|  | 2 | Możliwość rejestracji zdjęć i sekwencji filmowych z przeprowadzanego badania |  |
|  | 3 | Możliwość sterownia rejestracją obrazu z głowicy endoskopu |  |
|  | 4 | Raport z badania w wersji elektronicznej i wydruk z obrazami oraz z opisem dla pacjenta |  |
|  | 5 | Oprogramowanie umożliwiające zapis zdjęć w różnych formatach (JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF) |  |
|  | 6 | Rejestracja obrazów z sygnałów cyfrowych i analogowych |  |
|  | 7 | Możliwość edytowania przechwyconych zdjęć i filmów |  |
|  | 8 | Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, nazwisko, PESEL, nr karty pacjenta |  |
|  | 9 | Możliwość integracji danych z systemem posiadanym przez szpital- format wymiany danych HL7 (badania, zlecenia) |  |
|  | AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
|  | 1 | Oferent / Producent | podać |
|  | 2 | Nazwa i typ | podać |
|  | 3 | Kraj pochodzenia | podać |
|  | 4 | Automatyczna myjnia do endoskopów. |  |
|  | 5 | Aparat fabrycznie nowy, nieodtwarzany, nie używany, rok produkcji 2015 |  |
|  | 6 | Wyświetlacz LCD na urządzeniu z menu oraz komunikatami wyświetlanymi minimum w języku polskim. |  |
|  | 7 | Minimum dwie, niezależne komory mycia, każda mieszcząca jeden endoskop. |  |
|  | 8 | Ciągła, automatyczna kontrola poziomu środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorach myjących. Komunikat alarmowy w przypadku przekroczenia stanów minimalnych. |  |
|  | 9 | Automatyczna kontrola przepływu środków myjących i dezynfekujących podczas cyklu mycia i dezynfekcji. Komunikat alarmowy w przypadku przekroczenia stanów minimalnych. |  |
|  | 10 | Możliwość samodzielnej regulacji podawanego płynu myjąco-dezynfekującego w zależności od zaleceń producenta środka. |  |
|  | 11 | Myjnia posiada program automatycznej samodezynfekcji uruchamiany przez użytkownika. Samodezynfekcja nie wymaga dodawania środków chemicznych innych niż używane do standardowej pracy urządzenia. |  |
|  | 12 | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia. |  |
|  | 13 | Możliwość identyfikacji endoskopu za pomocą kodu kreskowego. |  |
|  | 14 | Urządzenie posiada system automatycznego powiadomienia w przypadku przekroczenia krytyczne temperatury płynu dezynfekcyjnego. |  |
|  | 15 | Urządzenie posiadające zabezpieczenie elektroniczne przed przypadkowym otwarciem drzwi w trakcie pracy myjni. |  |
|  | 16 | Urządzenie posiadające możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy w razie potrzeby (również w przypadku zaniku zasilania). |  |
|  | 17 | Urządzenie przystosowane do pracy z wszystkimi typami endoskopów (kolonoskopy, gastroskopy, bronchoskopy itd.) |  |
|  | 18 | Komory mycia wykonane z kwasoodpornego materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych używanych w myjni. |  |
|  | 19 | Urządzenie wyposażone w system mechanicznej filtracji wody używanej do pracy myjni (minimum trzy filtry 20, 10, 5 µm). |  |
|  | 20 | Urządzenie z wbudowaną drukarką drukującą raporty z procesów wykonywanych przez myjnię (minimum raport po każdym cyklu, w języku polskim lub angielskim, zawierający datę cyklu, czas, oraz informację o poprawności bądź braku poprawności wykonania cyklu). Wydruk na papierze termicznym o szerokości standardowej, dostępnym ogólnie na rynku. |  |

WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt.

| 1 | Oferent / Producent | podać |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nazwa i typ | podać |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół |  |
| 5 | Zasilanie centralne wózka |  |
| 6 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu |  |
| 7 | Wieszak na endoskopy |  |

MONITOR LCD

| 1 | Oferent / Producent | podać |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nazwa i typ | podać |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |
| 4 | Monitor HD do zastosowań medycznych |  |
| 5 | Przekątna min 24 cale |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pixeli |  |
| 7 | Jasność min 300 cd/m2 |  |
| 8 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o |  |
| 9 | Współczynnik kontrastu 1000:1 |  |
| 10 | Funkcja PIP |  |
| 11 | Sygnał wejścia: VGA, DVI, CVBS, S-VIDEO |  |
| 12 | Sygnał wyjścia: DVI, VGA, S-VIDEO |  |

……………………………………….

miejscowość i data

……………………………………………….

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych