## Załącznik nr 2 do oferty

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| 1 | Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie – 25 szt. (szer. 860 mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2009 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | TAK |  |
|  | wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu | TAK |  |
|  | długość zewnętrzna – 2100mm +/-100mm | TAK, Podać |  |
|  | szerokość zewnętrzna – max 890 mm | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumn cylindrycznych gwarantującej wysoką stabilność leża oraz łatwiejsze dla utrzymania czystości | TAK |  |
|  | Chromowane , składane barierki boczne nie powodujące zwiększenia szerokości łóżka opuszczane poniżej poziomu leża | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi wypełnieniami tworzywowymi lub lamelami łatwymi do utrzymania czystości. | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane lub tworzywowe zabezpieczane na czas transportu mechanizmem zaciskowym chroniącym personel i pacjenta przed przypadkowym ich wypadnięciem | TAK |  |
|  | sterowanie elektryczne przy pomocy : pilota przewodowego panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg Automatyczne rozłączenie funkcji elektrycznych po max 180 sekundach od wykonania ostatniego ruchu łóżkiem. Pilot i panel wyposażone w przycisk świadomej aktywacji elektroniki | TAK |  |
|  | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( +/- 5( | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5( | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża. Minimalna wysokość leża poniżej 400mm gwarantująca komfortowe opuszczanie łóżka przez pacjentów o niskim wzroście. Wysokość max leża min 800 mm | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy pilota przewodowego i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( +/- 4( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20( – sterowanie z panelu sterowniczego+/- 4( montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | TAK, podać |  |
|  | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa – sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |  |
|  | wyłączniki funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga | TAK |  |
|  | Centralny wyłącznik funkcji elektrycznych blokujący funkcje elektryczne łóżka | TAK |  |
|  | Leże łóżka z możliwości wydłużania o min 15 cm. Pod leżem zintegrowana półka do odkładania pościeli | TAK |  |
|  | koła jezdne z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym | TAK |  |
|  | pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm | TAK |  |
|  | funkcja autoregresjii | TAK |  |
|  | mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
|  | 4 kółka odbojowe | TAK |  |
|  | możliwość położenia pacjenta o wadze minimum 230kg | TAK |  |
|  | wyposażenie: -materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze; - uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka - wysięgnik z uchwytem ręki - rolki do przekładania pacjenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

| 2 | Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem bocznym – 25 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2009 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | szerokość całkowita: 500 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | długość całkowita: 480 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | wysokość całkowita: 900 mm (+30 mm) | TAK |  |
|  | dodatkowy blat boczny do spożywania posiłków z możliwością jego chowania do boku szafki i przechyłem blatu na boki | TAK |  |
|  | regulacja wysokości blatu bocznego : 700 – 1100 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
|  | przechył blatu min. 60˚ (±5˚ ) z możliwością blokowania w pośrednich pozycjach | TAK |  |
|  | blaty szafki wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę | TAK |  |
|  | Szafka dwustronna. Szuflada Górna i dolna wysuwana na prowadnicach rolkowych. | TAK |  |
|  | konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV | TAK |  |
|  | szafka wyposażona w dwa koła blokowane układem hamulcowym, z dźwignią do blokowania i odblokowywania łatwo dostępną dla pacjenta leżącego pozwalającą na samodzielność pacjenta w operowaniu szafką i blatem | TAK |  |
|  | szafka wyposażona w układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka | TAK |  |
|  | szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta | TAK |  |
|  | szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka na każdym z narożników | TAK |  |
|  | szafka odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

| 3 | Materac przeciwodleżynowy dynamiczny z pompą – 5 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2009 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |

| 4 | Wózek transportowy pacjenta z możliwością uzyskania pozycji siedzącej, wypoczynkowej, leżącej – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2009 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Fotel do transportu pacjentów w pozycji leżącej i siedzącej z hydrauliczną regulacją wysokości . | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 250 mm do 500 mm (+/- 50 mm) za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Podać |  |
|  | Fotel wyposażony w mechanizm ułatwiający wstawanie. Hydrauliczna regulacja wysokości i wychylenia siedziska do przodu umożliwiająca wstawanie pacjentom ograniczonym ruchowo. | Tak |  |
|  | Możliwość uzyskania pozycji leżącej, pozycji pełnego fotela oraz pozycji wypoczynkowej | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita 650 mm (+/- 50 mm) | Podać |  |
|  | Długość w pozycji fotelowej : 900 mm(+/- 50 mm) | Podać |  |
|  | Długość w pozycji leżącej : 1600 mm(+/- 50 mm) | Podać |  |
|  | Konstrukcja metalowa pokryta lakierem proszkowym, osłonięta estetycznym tworzywem odpornym na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Podstawa fotela mobilna wyposażona w płytę nożną zabezpieczającą pacjenta przed upadkiem w momencie opuszczania lub zajmowania miejsca na fotelu. | Tak |  |
|  | Segmenty fotela tapicerowane bezszwowo, pokryte tkaniną zmywalną. | Tak |  |
|  | Segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyn gazowych z blokadą | Tak |  |
|  | Wyposażenie regulowane podrączki z możliwością regulacji wysokości i odchylenia – 2 szt. wałek pod głowę z możliwością odejmowania - 1 szt. | Tak |  |

| 5 | Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2009 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 2060 x 830 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Wymiary leża 1930 x 710 mm (+/- 50 mm) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna dźwigniami dostępnymi z obu stron wózka w zakresie 600 - 960 mm(+/- 50 mm) | TAK, Podać |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna dźwigniami dostępnymi z obu stron wózka min. +/- 18 ˚ . Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową dźwigniami dostępnymi z obu stron wózka | TAK, podać |  |
|  | System jezdny wyposażony w piąte koło z systemem unoszenia i dociskania do podłogi oraz blokady kierunkowej zwiększające manewrowość wózka. Wózek wyposażony w centralną blokadę kół. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 250 kg | TAK |  |
|  | Konstrukcja kolumnowa z stali galwanizowanej gwarantujące długotrwałość i bezawaryjność | TAK |  |
|  | Opuszczane barierki boczne zabezpieczające leże na całej długości bez przestrzeni martwych w okolicach głowy i nóg. Barierki boczne ze zintegrowanym uchwytem do przetaczania. Opuszczanie barierek wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Barierki nie powodujące trudności przy przemieszczaniu pacjenta na łóżko lub z łóżka, czyli nie zwiększające szerokości leża (chowane pod leże) | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe w narożnikach wózka | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem, osobiste rzeczy pacjenta, dokumentację - wieszak do kroplówki | TAK |  |
|  | Powierzchnie odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

| 6 | Wózek funkcyjny – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/Oferent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2009 | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | TAK, Podać |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery szuflady 150 mm | TAK |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | TAK |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem | TAK |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki , - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwaną spod blatu półkę do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - nadstawka z min. 11 pojemnikami kieszeniami wykonanymi z przezroczystego tworzywa | TAK |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | TAK |  |

..........................................................................

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych