OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP I DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA ENDOSKOPOWEGO DLA POTRZEB PRACOWNI ENDOSKOPII SP ZOZ MSWiA W KOSZALINIE

Producent/Firma:		………………………

Urządzenie:			………………………

Nr katalogowy:		………………………

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Kompletny INSUFLATOR CO2 do bezbolesnych badań kolonoskopowych z wyposażeniem |
| 1 | Oferowany model aparatu | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe, podać rok produkcji | Tak |  |
| 5 | Stałe ciśnienie insuflacji CO2 | Tak |  |
| 6 | Przełącznik umożliwiający wybór rodzaju zasilania CO2 – z butli lub z instalacji centralnej Szpitala | Tak |  |
| 7 | Wskaźnik na panelu frontowym o napełnieniu butli CO2 | Tak |  |
| 8 | Min. dwa przyciski na panelu przednim do ustawienia natężenia przepływu CO2 | Tak |  |
| 9 | Ciśnienie podawania CO2 max. 65 kPa dla zwiększenia efektu płukania soczewek endoskopu oraz szybszego „rozdmuchania” jelita szczególnie w kolonoskopii i enteroskopii | Tak |  |
| 10 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | Tak |  |
| 11 | Dokument (np. certyfikat) potwierdzający, że oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
| 12 | Kompatybilny z posiadanymi zestawami endoskopów FUJIFILM: Zestaw Eluxeo oraz EPX-3500 i serią kolonoskopów serii 530 | Tak |  |
| 13 | Wyposażenie: - butla CO2 - przewód gazu długość 1000 mm - zawór insuflacyjny doprowadzający gaz/wodę do endoskopu serii 530 firmy FUJIFILM - przewód łączący insuflator z butelką - butelka na wodę o pojemności 230 ml, z przyłączem do aparatów serii 530 firmy FUJIFILM -butelka na wodę o pojemności 230 ml, z przyłączem do aparatów serii 760 firmy FUJIFILM -zawór ssący do kolonoskopu serii 530, który jest na wyposażeniu pracowni - zawór ssący do kolonoskopu serii 760, który jest na wyposażeniu pracowni endoskopowej | Tak, opisać |  |

# Text boxes

…………………………………..

Podpis Wykonawcy