Doradztwo, Nadzory Budowlane mgr inż Aleksandra Szarek 75-700 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 5m10

Koszalin, maj  2011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

branża budowlana

Roboty remontowe

na terenie Przychodni MSWiA w Koszalinie

kod CPV: 	4545 3000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Adres: Koszalin ul. Szpitalna 2

Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 75-720 Koszalin ul. Szpitalna 2

opracowała: mgr inż Aleksandra Szarek

Spis treści:

Ogólna specyfikacja techniczna  wykonania

i odbioru robót budowlanych					str.3

SST-01 Wymiana stolarki drzwiowej	 			str.10

SST-02 Roboty posadzkarskie						str.12

SST-03 remont ścian i sufitów						str.15

SST-04 Roboty instalacyjne						str.21

SST-05 remont schodów zewnętrznych				str.24

- Część ogólna

- Nazwa i adres inwestycji

Roboty remontowe  na terenie Przychodni MSWiA w Koszalinie.

75-720 Koszalin ul. Szpitalna 2

- Inwestor

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 75-720 Koszalin ul. Szpitalna 2

- Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem opracowania są roboty remontowe wewnętrzne i zewnętrzne na terenie Przychodni MSWiA w Koszalinie,

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie robót remontowych w budynkach:

Budynek A:

Zad.2 Remont gabinetu stomatologii dziecięcej (parter)

- Wymiana posadzki z płytek gresowych wraz z cokolikami

- Rozebranie okładziny sufitu z płytek sufitowych styropianowych, wykonanie sufitu podwieszanego systemowego z wypełnieniem płytami 60x60 z wełny mineralnej prasowanej

- Wykonanie tynków wyrównawczych na ścianach, wykonanie gładzi gipsowej, malowanie ścian

- Instalacje elektryczne- wymiana osprzętu, wymiana opraw oświetleniowych

- Wymiana drzwi do gabinetu

- Glazura i instalacja wod-kan pozostają bez zmiany

Zad.3 Remont sali konferencyjnej (parter)

- Zerwanie wykładziny podłogowej, rozebranie podłogi z  parkietu

- Wykonanie warstwy wyrównawczo-wygładzającej , ułożenie wykładziny z wywinięciem wykładziny na ściany na wysokość 10 cm (cokoliki).

- Remont ścian -  wykonanie tynków wyrówawczych z jednokrotnym szpachlowaniem

- Wykonanie sufitu podwieszanego systemowego z wypełnieniem płytami 60x60 z wełny mineralnej prasowanej

- Roboty malarskie- malowanie ścian, malowanie rur c.o.

- Montaż na ścianach pasów ochronnych z wykładziny o  szer.0,5m

- Instalacje elektryczne - wymiana osprzętu, montaż opraw oświetleniowych sufitowych

Budynek B:

Zad.4 Remont szatni, holu przy szatni wraz z recepcją oraz wiatrołapu

- Zerwanie wykładziny podłogowej w szatni i recepcji, wykonanie  w tych pomieszczeniach warstwy wyrównawczo-wygładzającej , ułożenie wykładziny z wywinięciem wykładziny na ściany na wysokość 10 cm (cokoliki).

- Remont ścian i sufitów - rozebranie boazerii drewnianej, wykonanie tynków wyrównawczych, wykonanie gładzi gipsowej, wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych na stelażu. W holu wykonanie do wysokości 1,20m dekoracyjnego tynku mozaikowego na bazie żywicy akrylowej

- Prace instalacyjne elektryczne- schowanie pod tynk istniejących przewodów elektrycznych, wymiana opraw oświetleniowych sufitowych, wymiana osprzętu elektrycznego

- Wymiana glazury przy umywalce w szatni

- Wymiana umywalki, wymiana baterii, wymiana podejść instalacyjnych

- Prace malarskie- malowanie ścian i sufitów, malowanie rur c.o. ,itp.

- Założenie narożników ochronnych aluminiowych 50x50x2 mm dł 1,5 m.

Zad.5 Remont schodów zewnętrznych

- Wymiana balustrad

- Rozebranie stopni betonowych

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- Wylanie stopni betonowych ze zbrojeniem siatką z prętów stalowych i podjazdem dla wózków

- Remont tynku na ściankach bocznych

Budynek C:

Zad.6 Remont korytarza w przyziemiu

- Zerwanie wykładziny podłogowej, wykonanie warstwy wyrównawczo-wygładzającej , ułożenie wykładziny z wywinięciem wykładziny na ściany na wysokość 10 cm (cokoliki).

- Prace instalacyjne elektryczne- schowanie pod tynk istniejących przewodów elektrycznych, wymiana opraw oświetleniowych sufitowych, wymiana osprzętu elektrycznego

- Remont ścian i sufitów - wykonanie tynków wyrównawczych, wykonanie gładzi gipsowej,

- Rozebranie szachtów z płyty wiórowej i wykonanie nowych obudów z płyty gipsowo-kartonowej,

- Wymiana kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych.

- Prace malarskie- malowanie ścian i sufitów, malowanie jednostronne stolarki drzwiowej, malowanie rur c.o. ,itp.

- Założenie narożników ochronnych aluminiowych 50x50x2 mm dł 1,5 m.

- Montaż na ścianach pasów ochronnych z wykładziny szer.0,5m

- Wymiana drzwi wewnętrznych prowadzących do budynku A

Zad.7 Remont sali chorych nr 6 na Oddziale Chorób Wewnętrznych  (przyziemie)

- Zerwanie wykładziny podłogowej, przygotowanie podłoża , ułożenie wykładziny z wywinięciem wykładziny na ściany na wysokość 10 cm (cokoliki).

- Prace instalacyjne elektryczne- schowanie pod tynk istniejących przewodów elektrycznych, wykonanie oświetlenia nocnego.

- Remont ścian i sufitów - Ługowanie farby olejnej ze ścian. Wykonanie gładzi dwuwarstwowej na ścianach i suficie, malowanie farba lateksową przeznaczona do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- Wymiana kratki wentylacyjnej i drzwiczek rewizyjnych.

- Malowanie rur c.o.

- Założenie narożników ochronnych aluminiowych 50x50x2 mm dł 1,5 m.

- Montaż na ścianach pasów ochronnych z wykładziny o  szer.0,5m

- Instalacja oświetleniowa pozostaje bez zmiany. Glazura i instalacja wod-kan bez zmiany

Zad.8 Remont sanitariatów na  III piętrze - sanitariaty dla pacjentów i sanitariat przy laboratorium

- Prace rozbiórkowe  i demontażowe - demontaż przyborów i armatury sanitarnej, demontaż ościeżnic

- drzwiowych, parapetów stalowych, rozebranie wewnętrznych ścianek wydzielających kabiny sanitarne, skucie glazury i terakoty, skucie tynków nad glazur, rozebranie istniejących posadzek

- Wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzce,  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i ułożenie posadzki z płytek gresowych w sanitariatach

- Przygotowanie podłoża i ułożenie wykładziny PCV w korytarzyku do WC personelu, z wywinięciem wykładziny na ściany

- Wykonanie nowych tynków na ścianach sanitariatów, ułożenie glazury do wysokość 2,06 m, powyżej glazury szpachlowanie ścian

- Wykonanie tynków gipsowych gr do 10 mm

- Roboty malarskie

- Montaż systemowych kabin ustępowych w WC damskim i męskim

- Montaż ościeżnic stalowych, montaż skrzydeł drzwiowych w kolorze białym wraz z okuciami (klamki z szyldami, zamki)

- Montaż przyborów sanitarnych i armatury

- Prace instalacyjne elektryczne- schowanie pod tynk istniejących przewodów elektrycznych, montaz opraw oświetleniowych, wymiana osprzętu elektrycznego

Zakres robót dla wszystkich zadań obejmuje demontaż na czas remontu i ponowny montaż grzejników i opraw oświetleniowych,  wywóz i zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych, uporządkowanie terenu.

Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar robót.

- Informacja o terenie budowy, organizacji robót, zabezpieczeniu interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy.

1.4.1 Dane o terenie budowy

Prace prowadzone będą w na terenie Przychodni MSWiA w  Koszalinie. Wjazd na teren posesji od strony ul. Szpitalnej.

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004r. z późn. zmian.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Inwestor wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej oraz sposób odprowadzenia ścieków.

Prace prowadzone będą w obiekcie  czynnym.

1.4.2  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej. Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie  teren budowy  przed wstępem osób postronnych  i  utrzymanie porządku na terenie budowy.

1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające i socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie związane z tym koszty są uwzględnione w cenie umownej i nie podlegają odrębnej zapłacie.

1.4.7 Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty  końcowego odbioru.

1.4.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45200000-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  | 45230000-8 |  | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu |
|  |  | 45233251-3 | Wymiana nawierzchni |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45450000-6 |  | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
|  |  | 4545 3000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

1.6 Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione określenia  i skrótu należy rozumieć następująco:

- Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Certyfikat zgodności- dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

- Deklaracja zgodności- oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela , stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

- Dokumentacja projektowa- służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę- składa się w szczególności  z projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Dokumentacja powykonawcza budowy- składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi w dokonanymi w trakcie wykonywania robót i innych dokumentów

- Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową i która reprezentuje interesy inwestora na budowie.

- Przedmiar robót- zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.7 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy ”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. wymagania ogólne

- Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

- Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, urządzenia  i elementy powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. wykonania robót a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

- Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące realizacji umowy  mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Podczas transportu wszystkie materiały przewożone  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratą stateczności. Transport powinien być bezpieczny i nie stwarzać zagrożenia dla osób transportujących te materiały.

Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania  dotyczące  wykonania robót   budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych,  oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia w planie i wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru budowlanego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie  wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany  do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek..

6.2. Kontrola materiałów

Odbiór materiałów przeprowadzany jest bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę i polega na sprawdzeniu ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie.

Odbiór materiałów przy odbiorze robót zakończonych- na podstawie zapisów w dzienniku budowy i atestów producentów, sprawdzenie zgodności użytych materiałów  z dokumentacja techniczną oraz właściwymi normami.

6.3 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuje :

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- książkę obmiarów robót,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa , deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne

- protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 	normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. obmiary robót

- Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót  wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki obmiaru są wpisywane przez do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zasady określania ilości robót i materiałów

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości wyliczane będą  w m3, powierzchnie w m2, długości w m, a sprzęt i urządzenia w szt.

Obmiaru dokonuje się zgodnie z wytycznymi i założeniami zawartymi w katalogach KNR lub KNNR. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmiana zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.

- Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach określonych w umowie bądź uzgodnionym przez Wykonawcę i Inwestora.

Obmiary robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.

8. Odbiór robót budowlanych

Wykonawca zgłaszał będzie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu i zanikające.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Do odbioru wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

- oświadczenie wykonawcy o zagospodarowaniu materiałów rozbiórkowych zgodnie z przepisami,

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

9. płatności

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie i określa umowa. Płatności na podstawie przyjętego kosztorysu ofertowego. Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie robót, montaż i demontaż sprzętu niezbędnego do wykonania robót, uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiału , usunięcie z terenu budowy  i zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych wraz z opłata za składowanie materiałów rozbiórkowych na  składowisku.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Przepisy związane

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane przez władze państwowe jaki i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze przepisy prawne:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2003 r.,  Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 1995 r.  Nr 10 poz. 48)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.  Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r.  Nr  47 poz. 401)

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych  w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach w tym zakresie przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

SST-01  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

wymiana stolarki drzwiowej

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót polegających na montażu stolarki drzwiowej - ościeżnic stalowych, ościeżnic drewnianych i skrzydeł drzwiowych przy realizacji zadania „Roboty remontowe  na terenie Przychodni MSWiA w Koszalinie”.

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie należycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robót :

- demontaż istniejącej stolarki -demontaż skrzydeł, wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych i drewnianych

- montaż nowych ościeżnic zgodnie z przedmiarem robót

- założenie skrzydeł drzwiowych

- montaż okuć: klamki z szyldem, zamki drzwiowe patentowe

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i określeniami podanymi w  OST.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. Materiały

Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.

2.1 Ościeżnice

Ościeżnice wyposażone w niezbędne okucia, z uszczelką gumową.

Budynek A : Ościeżnice  z materiałów drewnopochodnych w okleinie. Kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem.

Budynek B i C : Ościeżnice stalowe, malowane w kolorze białym.

2.2 Skrzydła drzwiowe

Skrzydła drzwiowe z okuciami: zawiasami , zamkiem,  klamką z szyldem. Skrzydła drzwiowe  w pomieszczeniach sanitarnych z otworami nawiewnymi  w dolnej części stolarki.

Budynek A: Skrzydła płytowe pełne w okleinie naturalnej. Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty otworowej, wzmocnionej wewnętrznym ramiakiem. Kolor okleiny do uzgodnienia z Inwestorem.

Budynek B i C: Skrzydła drzwiowe płycinowe w kolorze białym

3. Sprzęt

Do montażu można stolarki i ślusarki  może być  użyty dowolny sprzęt, zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzia, elektronarzędzia i sprzęt do :

- sprawdzania wymiarów i płaszczyzn;

- wiercenia otworów i mocowania stolarki w ościeżach;

- transportu technologicznego wyrobów;

- wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4 Transport

Elementy do transportu muszą być zabezpieczone  przed uszkodzeniem.

Elementy  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem i utratą stateczności. Transport powinien być bezpieczny i nie stwarzać zagrożenia dla osób transportujących.

5 Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić:

- prawidłowość i dokładność  wykonania ościeży;

- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej;

- możliwość mocowania elementów do ścian;

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

Ościeżnicę drzwiową stalową zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z zaleceniami producenta.

6 Kontrola jakości

6.1 Badanie jakości gotowych elementów

Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

6.2 Badanie jakości wbudowania

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

- sprawdzenia rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

- sprawdzenia działania części ruchomych,

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów wbudowanych wraz z uszczelnieniem.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

## 8. Odbiór robót

## Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi zatwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz czynności podane w pkt. 5 i 6.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.9

10. Przepisy związane

10.1 Normy

PN-B-10085/2001	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000		Okucia budowlane

PN-B-91000:1996	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-14351-1:2006	Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi 			zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 					dymoszczelności.

10.2  Inne przepisy

Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

SST-02 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ROBOTY  POSADZKARSKIE

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich przy realizacji zadania „Roboty remontowe  na terenie Przychodni MSWiA w Koszalinie”

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie należycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robót :

- rozebranie istniejących posadzek

- wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających

- wykonanie posadzki

- wykonanie cokołów.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i określeniami podanymi w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. Materiały

Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1 Płytki podłogowe gresowe

Płytki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- wytrzymałość na zginanie powyżej 40 MPa

- nasiąkliwość nie więcej ni2 5%

- antypoślizgowość min. R9

- klasa ścieralności - PEI V .

Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.2 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania  normy PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Zaleca się układać płytki z fugą o szerokości 3mm. Zaleca się stosować fugi znanych producentów w kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzoru.

2.3 Zaprawy wyrównujące.

Zastosowane zaprawy i masy powinny spełniać wymagania norm i posiadać aprobaty techniczne ITB.

2.4. Wykładzina podłogowa

Wykładzina podłogowa homogeniczna gr. min 2 mm. zabezpieczona powierzchniowo poliuretanem PUR. Wykładzina nierozprzestrzeniająca ognia. Wykładzina o właściwościach antystatycznych i rozpraszających ładunki elektrostatyczne.  Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem.

2.6 Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- krzyżyki dystansowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4..Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt.4.

Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz bez narażenia na uderzenia. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robót

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza (podkład) wykonana z zaprawy cementowej lub  jastrychu gipsowego. Wytrzymałość podkładu nie może być mniejsza niż 12MPa na ściskanie i 3MPa na zginanie.  Podłoże na którym układany jest podkład powinno być oczyszczone a następnie zagruntowane. Należy wykonać szczeliny dylatacyjne i wypełnić je masą zalewową  lub taśmą dylatacyjną.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyrównujących, przy wykonywaniu podkładu i jego pielęgnacji stosować ściśle zalecenia producenta.

5.2 Posadzka z płytek gresowych i terakotowych

Do wykonywania posadzek z płytek  można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego, robót tynkarskich oraz instalacyjnych. Posadzki wykonywać w temperaturze pomieszczenia nie niższej niż + 5O C, na podłożu trwałym, nieodkształcalnym o czystej i szorstkiej powierzchni. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie wiązania i twardnienie zaprawy.

5.3 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych

Wykładzinę należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem, w pomieszczeniu w którym będzie układana, w temperaturze 18 O C .Wykładzinę przykleić całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładzin.  Łączenie  pasm wykładziny za pomocą sznura spawalniczego. Należy unikać łączeń w przejściach. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. Cokoły wykonane z wywiniętej na ściany wykładziny o wysokości  10cm.

Przy układaniu wykładzin należy ściśle przestrzegać wskazań producenta.

6. Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonywania robót posadzkowych polega na sprawdzeniu: temperatury pomieszczeń, wilgotności względnej powietrza,wilgotności podkładu.

Zakres czynności kontrolnych dotyczących posadzek powinien obejmować:

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, prześwit między łatą i powierzchnią posadzki nie powinien być większy niż 3 mm,

- sprawdzenie powiązania posadzki z podkładem,

- w posadzkach z płytek gresowych- sprawdzenie prostoliniowości i szerokości spoin oraz ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót 1m2. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

## 8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,

- prawidłowość ukształtowania powierzchni za pomocą łaty,

- połączenia posadzki z podłożem poprzez oględziny, naciskanie opukiwanie,

- prawidłowość osadzenia kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych wykonania styków materiałów posadzkowych  itp.

- sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.9

10. Przepisy związane

10.1   Normy

PN-63/B-10145		Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 					lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144		Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-2	Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie jakości 					powierzchni

PN-EN 13318:2002	Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 10224:2002	Kleje do płytek- definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003	Kleje do płytek- oznaczanie odkształcenie poprzecznego dla klejów cementowych i 			zapraw do spoinowania.

PN-EN 649:2002	Elastyczne pokrycia podłogowe homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 	podłogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiany Ap1:2003 i A1:2005)

PN-EN 685:2008	Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe.

PN-EN 14041:2006/AC:2007	Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Właściwości 	zasadnicze.

10.2 Inne przepisy

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

SST-03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Remont ścian i sufitów

1. Część ogólna

1.1Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przy realizacji zadania „Roboty remontowe  na terenie Przychodni MSWiA w Koszalinie.”.

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

- prace przygotowawcze i rozbiórkowe- demontaż istniejących okładzin, skrobanie ścian i sufitów,

- gruntowanie starych tynków,

- wykonanie tynków wyrównujących ścian i sufitów

- wykonanie tynków  i gładzi gipsowych

- wykonanie okładzin i ścianek z płyt gipsowo-kartonowych

- montaż ścianek systemowych wydzielających kabiny ustępowe

- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych

- osadzenie drobnych elementów - kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych, podokienników wewnętrznych

- okładziny z płytek glazurowanych ściennych

- prace malarskie

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązując  i określeniami podanymi w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. Materiały

- Woda  (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża  stosować można  wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych dopuszcza się stosowanie wody wodociągowej. Nie dopuszcza się stosowania wód ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze.

- Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności:

- nie zawierać zanieczyszczeń organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 	1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.

Ilość przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczyć pracę na nie dłużej niż 3 godziny. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement  PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  i jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinna spełniać wymagania normy PN-EN-459.

Skład objętościowy składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 	zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Wyprawy gipsowe

Zaprawy gipsowe  do wykonywania tynków powinny odpowiadać aprobatom technicznym.

2.5. Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie  PN-EN 520:2006 .

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

| Lp | Wymagania | GKB zwykła | GKF Ognioodporna | GKBI Wodoodporna | GKFI wodo- i ognioodporna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | Powierzchnia | Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi |
| 2 | Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego | karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia |
| 3 | Wymiary i tolerancje [mm] | grubość | 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 |
|  |  | szerokość | 1200 (+0; -5,0) |
|  |  | długość | [2000¸3000] (+0; -6) |
|  |  | prostopadłość | różnica w długości przekątnych < 5 |
| 4 | Masa 1m2 płyty o grubości | 9,5mm | < 9,5 | - | - | - |
|  |  | 12,5mm | < 12,5 | 11,0-13,0 | < 12,5 | 11,0-13,0 |
|  |  | 15mm | < 15,0 | 13,5-16,0 | < 15,0 | 13,5-16,0 |
|  |  | > 18mm | < 18,0 | 16,0-19,0 | - | - |
| 5 | Wilgotność [ % ] | < 10 |
| 6 | Trwałość struktury przy opalaniu [min.] | - | > 20 | - | > 20 |
| 7 | Nasiąkliwość | - | - | < 10 | < 10 |

2.6. Profile metalowe o grubości nie mniej niż 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się co 60 cm i przykręca do nich płyty. Zależnie od szerokości użytego profilu (50, 75,100 mm) całkowita grubość ścianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5),100 mm (75 + 2 x 12,5),125 mm(100 + 2 x 12,5)

Do wykańczania kruchych naroży służą narożniki aluminiowe.

2.7 Ścianki kabin  sanitarnych

Z płyty typu Sanipol V20, zmywalnej; wysokość ścianki 2,15m, zapewnić należy prześwit nad podłogą o wys. 0,15m; w ściankach zapewnić drzwi wejściowe do kabin o szer. przejścia w świetle min.80cm;

2.8 Tynk mozaikowy

Gotowa masa tynkarska  na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa . Do stosowania wewnątrz budynków. Masa powinna odpowiadać aprobatom technicznym.

2.9 Płytki glazurowane

Płytki muszą odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 14411:2009  lub odpowiednim aprobatom technicznym. Kolorystyka wg doboru Inwestora.

2.10 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych  muszą spełniać wymagania  normy PN-EN

12004:2008 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Zaleca się układać płytki z fugą o szerokości 3mm. Zaleca się zastosować fugi znanych producentów w kolorze uzgodnionym na budowie z inspektorem nadzoru.

2.11 Farby  dyspersyjne (emulsyjne)

Farby te powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Można zastosować farby emulsyjne akrylowe lub lateksowe dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia

2.12 Farby olejne i ftalowe

Farby olejne i ftalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002.Należy stosować dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia

2.13 Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi należy stosować środki zalecane przez producenta farby, z reguły nie stosuje się środków gruntujących. W przypadku słabego podłoża można zastosować środki gruntujące w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chłonności, zgodnie z zaleceniami producenta farb.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków i tynków tradycyjnych , powinien wykazać się możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z  elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego typu:

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa,

- pace ze stali nierdzewnej,

- szpachle, pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do  rozprowadzania kompozycji klejących,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania.

Roboty  malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub urządzeniami natryskowymi.

4. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.Wykonanie robót

5.1 Uwagi ogólne

Przed  przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd. Bezpośrednio  przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu,usunąć plamy z substancji tłustych.

5.2 Tynki zwykłe cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynków zwykłych przestrzegać zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0o C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3 Tynki gipsowe

Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki wymagają zabezpieczenia przed korodującym działaniem gipsu. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%.

Na sufitach zaczyn należy nakładać pasmami w kierunku od okien w głąb pomieszczeń.

Na ścianach można wykonywać tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugą warstwę należy nakładać przed związaniem pierwszej warstwy tj. najpóźniej po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubość każdej warstwy nie powinna być mniejsza niż 5 mm.

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże tynki gipsowe, powinny być dobrze wietrzone aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura nie powinna być niższa niż +5o C, ani wyższa niż +18o C .

5.4 Okładziny i ścianki z płyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy której wykonywane są  prace, nie powinna być niższa  niż 5o C .

Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego.

Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu.

Należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą  kompensację drgań i ugięć Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.

5.5 Tynk mozaikowy

Podłoże  z płyty gipsowo-kartonowej pod wykonanie tynku mozaikowego należy zagruntować oraz wykonać podkład z tynku podkładowego, zgodnie ze wskazaniem producenta. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura otoczenia powinna wynosić  +5OC - +25OC. Do wykonywania połączeń oraz oddzielania powierzchni tynkowanej od nietynkowanej używać samoprzylepnej taśmy papierowej. Przy wykonywaniu tynków mozaikowych  należy ściśle przestrzegać wskazań producenta.

5. 6 Roboty okładzinowe z płytek glazurowanych

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone :

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,

- podłogi z materiałów mineralnych,

- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Temperatura nie powinna być niższa niż +5o C w ciągu całej doby.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania  podłoża. Podłoże powinno być czyste, niepylące, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczone ze starych powłok malarskich.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.7 Roboty  malarskie

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5OC , przy czym temperatura w ciągu doby nie może spaść poniżej 0O C.  Robót malarskich nie należy prowadzić w temperaturze wyższej niż +25OC. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.

Roboty malarskie wykonać jako ostatnie roboty budowlane, lecz przed ułożeniem wykładziny podłogowej

Powierzchnia ściany i sufitu powinna być czysta i gładka.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i przestrzegać zawartych w niej zaleceń dotyczących: środków gruntujących, sposobu przygotowania i nakładania farb, czasu między nakładaniem kolejnych warstw, zaleceń w zakresie bhp.

Wymagania dotyczące powłok malarskich:

- Powłoki z farb dyspersyjnych  – tworzone przez farby powłoki nie powinny mieć uszkodzeń powinny być odporne na zmywanie środkami myjącymi i dezynfekującymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na mokro. Powłoka malarska powinna być jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i śladów pędzla zacieków pęcherzy. Powłoka malarska emulsyjna powinna dawać aksamitno-matowy lub  wygląd powierzchni.

- Powłoki z farb olejnych i ftalowych – powinny mieć jednolita barwę jednakowy odcień i połysk. Powłoka malarska powinna być bez smug, plam i śladów pędzla zacieków pęcherzy zmarszczeń. Przy malowaniu wielowarstwowym należy zwrócić uwagę, aby każda warstwa była w tym samym odcieniu.

6. Kontrola jakości

6.1 Ogólne zasady

Ogólne zasady  zgodnie z pkt  6  OST.

6.2 Kontrola jakości materiałów

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, gipsu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3 Kontrola jakości wykonania tynków

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :

-pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  w pomieszczeniu

-poziomego- nie większe niz 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niz 6mm na całej powierzchni między  przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza się wykwitów, zacieków, występowania kryształów soli, odstawania, pęcherzy, odspojeń tynku od podłoża.

6.4 Kontrola wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odchyłki wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych przestawiono w tabeli:

- odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie większa niż 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty o długości 2m,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego- nie większe niż 1,5mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm w pomieszczeniach,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami,

- Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji niż 2mm.

6.5 Kontrola jakości okładziny z płytek glazurowanych

Kontrola jakości wykonanej okładziny powinna obejmować :

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczna i umową,

- stan podłożą na podstawie protokołów,

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,

- prawidłowość wykonania okładziny: odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego , odchylenia powierzchni od płaszczyzny.

6.6 Kontrola jakości robót malarskich

Sprawdzeniu podlega: wygląd powierzchni, wsiąkliwość podłoża, wyschnięcie podłoża, czystość podłoża

Dla powłok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje się kontroli jakości po upływie minimum 7 dni. Dla powłok malarskich z farb olejnych i ftalowych dokonuje się po upływie minimum 14 dni.

Badania prowadzi się w temperaturze powietrza powyżej  +5o C i wilgotności powietrza nie mniejszej 	niż 65%. Sprawdzeniu podlega wygląd zewnętrzny oraz  zgodność barwy ze wzorem fabrycznym, elastyczność i twardość, przyczepność do podłoża

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Jednostką obmiarową robót 1m2.

## 8. Odbiór robót

## Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Podczas odbioru należy szczególnie zwrócić uwagę na:

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość przygotowania podłoża, przyczepność tynków do podłoża, grubości tynku,

- wygląd powierzchni tynku,

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

Odbiór gotowych okładzin z płytek glazurowanych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas robót. Zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównanie wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.

Odbiór powłok malarskich polega na :

- sprawdzeniu ścieralności poprzez lekkie pocieranie szmatką bawełnianą o kolorze kontrastowym powłoki malarskiej.

- sprawdzeniu się na odporność zarysowania i przyczepności do podłoża.

- sprawdzeniu zmywalność powłoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotną szmatką (dla powłok zmywalnych)

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.9

10. Przepisy związane

10.1 Normy

PN-EN197-1:2002	Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów	powszech- 			nego użytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN  459-1:2003	Wapno budowlane- Część  1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 13139:2003 	Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007	Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma 				wycofana bez zastąpienia)

PN-90/B-14501 	Zaprawy budowlane zwykłe. (Norma wycofana bez zastąpienia)

PN-EN 520:2006	Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań.

PN-EN 13963:2008	Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 				metody badań.

PN-EN 14195:2006	Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-				kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. (zmiany PN-EN 14195:2006/ 			Ap1:2008)

PN-EN 14496:2007	Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt 			płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.

PN-ISO 13006:2001	Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994 	Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 	właściwości i 	znakowanie.

PN-EN 159:1996	Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10 %. 	Grupa B II.

PN-EN 177:1997	Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 	3%<E<6%. 	Grupa B III.

PN-EN 178:1998	Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 	6%<E<10%. 	Grupa B IIb.

PN-EN 12004:2002 	Kleje do płytek- definicje w wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2003 Kleje do płytek -oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów ceramicznych i 	zapraw do spionowania.

PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań

PN-C-81901/2002  Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914/2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

10.2 Inne przepisy

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

SST-04 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Roboty instalacyjne

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem instalacji wod-kan i instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej przy realizacji zadania "Roboty remontowe  na terenie Przychodni MSWiA w Koszalinie.".

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie należycie i zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy robót :

- wymiana podejść dopływowych do baterii;

- wymiana podejść odpływowych od instalowanych przyborów;

- wykonanie nowego odcinka instalacji wod-kan i włączenie go do istniejącej instalacji;

- montaż nowych przyborów sanitarnych, armatury.

- demontaż i ponowny montaż grzejników,

- demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych

- wymiana osprzętu: gniazd wtykowych, wyłączników.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 	przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

2. Materiały

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wszystkie materiały w I gatunku. Przed wbudowaniem materiału Inwestor musi akceptować materiał .

Podstawowe materiały instalacji sanitarnych:

Umywalki :umywalka półokrągła "60" z półstopą ;

Baterie - bateria umywalkowe ścienne i stojące

Urządzenia ustępowe porcelanowe "kompakt", z deską sedesowa z tworzywa sztucznego twardego.

Pisuary porcelanowe

Wpust podłogowe

Rury instalacyjne wodociągowe

Rury i kształtki kanalizacyjne z PCW

Podstawowe materiały instalacji elektrycznych:

Wszystkie materiały i urządzenia stosować renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość. Gniazda wtyczkowe -  Standardowe, z bolcem w pomieszczeniach mokrych hermetyczne.

Wyłączniki elektryczne – Standardowe, w pomieszczeniach mokrych hermetyczne.

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone   na   miejsce   budowy   materiały   należy   sprawdzić   pod   względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Oprawy: oprawy rastrowe ORN 418

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak te przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Wykonawca przystępujący do robót instalacyjnych powinien się wykazać możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do cięcia i gięcia rur stalowych, montażu kształtek, spawania,wykonania próby hydraulicznej.

4. Transport

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety.

5. Wykonanie robót

5.1. Instalacje wod-kan

Należy wykonać wymianę i montaż odcinków rurociągu kanalizacyjnego zgodnie z technologią producenta rur. Instalację przed zakryciem bruzd, przed malowaniem lub obudowaniem należy poddać próbie szczelności, z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół i dokonać odnośnego wpisu do dziennika budowy.  Szczególną uwagę należy zwrócić na izolowanie rurociągów oraz na rozstaw uchwytów mocujących instalacją.  Montażu dokonać zgodnie z instrukcją producenta

Montażu armatury oraz  przyborów sanitarnych należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem i technologią określoną przez producenta.

5.2 Montaż opraw oświetleniowych

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, montaż haczyków i złącz świecznikowych,

- przygotowanie opraw do montażu, montaż opraw oświetleniowych

5.2. Montaż gniazd wtykowych i przycisków (przełączników)

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny,

- montaż montaż puszek rozgałęźnych,

- demontaż  starego osprzętu instalacyjnego,

- montaż gniazd wtykowych i przełączników,

- podłączenie przewodów pod zaciski

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości robót związanych z wymianą grzejników powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i  „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano –montażowych.. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót

zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać

za niezgodną z wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie

7. Obmiar robót

Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robót.

8, Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST .

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłożyć :

- protokoły prób montażowych,

- protokoły szczelności instalacji,

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,

- certyfikatu bezpieczeństwa użytych materiałów i urządzeń.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.9 .

10. Przepisy związane

10.1.Normy

PN-ISO 7-1:1995 	Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 	tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1999     Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 		tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-0143 	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-H-74200:1998 	Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

10.2 Inne przepisy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r.  Nr  47 poz. 401).

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych.. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

SST-05 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Remont schodów zewnętrznych

1. Część ogólna

1.1 Przedmiot i zakres robót objętych  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zewnętrznych przy realizacji zadania "Roboty remontowe  na terenie Przychodni MSWiA w Koszalinie."

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie naprawy  schodów do budynku B.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązując  i określeniami podanymi w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

Materiały

Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Materiały podstawowe:

2.2 Materiały podstawowe

- Beton towarowy C20/25,Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. Każda partia betonu dostarczona na plac budowy powinna mieć świadectwo producenta

- Woda  (PN-EN1008/2004) Dopuszcza się stosowanie każdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza się stosowania wód ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze.

- Kruszywa (PN-EN 13139/2003) Nie dopuszcza się stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zależności od zastosowania należy stosować odpowiednie frakcje.

- Cement (PN-EN147-2) Każda dostawa cementu powinna posiadać świadectwo jakości.

- Stal zbrojeniowa Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem .

f)	Balustrada -zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbami 	na kolor grafitowy.

Wysokość balustrady 110 cm, maksymalny rozstaw słupków  mocujących 100 cm. 	Dodatkowe dwie 	poprzeczki poziome. Pomiędzy poprzeczkami wypełnienie z prętów poziomych w 	rozstawie co 10 cm. 	Pochwyt - profil stalowy o przekroju prostokątnym 40x20x2 mm

Słupki - profil stalowy o przekroju prostokątnym 40x40x2 mm

Poprzeczki poziome - profil stalowy o przekroju prostokątnym 30x20x2 mm

Pręty  wypełniające  płaskownik 30x5 mm

Schemat balustrady wg załączonego rysunku

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do robót powinien dysponować:

- sprzętem do prowadzenia robót na wysokości – rusztowania, urządzenia transportu pionowego,

- mieszarkami do zapraw,

- sprzętem i narzędziami do nakładania i podawania mas i zapraw.

4. Transport

Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz materiałów  bez narażenia na uderzenia i wpływy wilgoci atmosferycznej.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST pkt 5

5.2.3 Wykonywanie robót zbrojarskich

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów   powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Przewiduje się zbrojenie w postaci siatek z prętów żebrowanych d=12mm, rozstaw prętów 10x10cm.

5.2.4  Wykonywanie robót betoniarskich

Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora . Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić : położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5O C.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m)  lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Zabiegi te wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 O C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni, przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +15 O C należy polewać beton w ciągu pierwszych trzech dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

6. Kontrola jakości

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST pkt 6

6.1 Kontrola zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) oględziny,

b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,

c) badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem,

6.2 .Kontrola betonu

Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:

- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,

- dozowania składników mieszanki betonowej,

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,

- cech wytrzymałościowych betonu,

- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.

Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane,

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoodporność),

- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu,

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Jednostką obmiarową robót 1m2.

## 8. Odbiór robót

## Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Podczas odbioru należy szczególnie zwrócić uwagę na:

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowość przygotowania podłoża, przyczepność do podłoża,

- prawidłowość wykonania warstwy zbrojonej

- prawidłowość wykonania warstwy wykończeniowej- pod względem jednolitości, równości koloru i faktury.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt.9

10. Przepisy związane

10.1   Normy

PN-EN 13499:2005	Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 				ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

10.2 Inne przepisy

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne. 10.3 Normy związane

| PN-EN 206:1-2003 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (zmiany PN- EN 206:1-2003/Ap1:2004, PN-EN 206:1-2003/A1:2005, PN-EN 206:1-2003/A2:2006) |
| --- | --- |
| PN-EN 197-1:2002 | Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku (zmiany PN-EN 197-1:2002/A1:2005) |
| PN-EN 12620:2004 | Kruszywa do betonu (zmiany PN-EN 12620:2004/AC:2004) |
| PN-H-84023-06:1989/ A1:1996 | Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu- Gatunki |
| PN-ISO 6935-1:1998 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. |
| PN-ISO 6935-1/Ak:1998 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania |
| PN-ISO 6935-2:1998 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. |
| PN-ISO 6935-2/Ak:1998 | Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania |
| PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek |